En el proceso leblanc para la fabricación de sosa se produce la siguiente reacción:

ClNa   +   SO4H2   (   SO4HNa   + ClH

La corriente que sale de esta etapa se conduce a un separador ideal del que salen 3 corrientes: Una de ellas 90 % HCl formado y otra el 25 % de agua presente en el sistema.

El SO4H2 se introduce en la etapa de reacción como una disolución acuosa que contiene un 80% en peso de SO4H2 y un 5% de exceso sobre la cantidad teorica necesaria para la anterior reacción.

Si el caudal másico de NaCl cargado es de 1000 Kg/h y la reaccion es completa, calcular:

- El caudal másico de la disolución de ac sulfurico que debe alimentarse.

- Los caudales másicos de HCl y H2O separados.

- La composición en peso de la tercera corriente que abandona el separador.